ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТ (УСЛУГ), ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

ООО «УК «Успех»

1.Текущий ремонт и обслуживание

Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или отдельных его элементов (без замены ограждающих конструкций, лифтов).

В состав работ не входят работы по текущему ремонту дверей в жилое или нежилое помещение, не являющееся помещением общего пользования, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих помещений.

2. Капитальный ремонт

Сроки эксплуатации отдельных элементов жилых зданий определены Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) и составляют:

Кровля – 10 лет

Фасад – 30-60 лет

Трубопроводы отопления, холодного и горячего водоснабжения – 25 лет

Трубопроводы канализации – 40 лет

Внутридомовые электрические сети – 25 лет

Лифты – 25 лет

Гарантийный срок после выполнения капитального ремонта - 5 лет.

3. Уборка лестничных клеток

3.1. Техническая часть.

3.1.1. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, подоконников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон.

3.1.2. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

3.1.3. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д.

3.1.4. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой.

3.1.5. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.

3.1.6. Периодичность работ по уборке лестничных клеток приведена в таблице.

4. Уборка территорий домовладений

4.1. Техническая часть.

4.1.1 Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную.

4.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя подметание вручную, уход за газонами.

4.1.3. Уборка производится в утренние часы.

4.1.4. Зимняя уборка включает подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком, солью или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований. Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

4.1.5. Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится предварительная обработка этих образований хлоридами.

4.1.6. При гололеде производится посыпка территории песком, солью.

4.1.7. Периодичность выполняемых работ приведена в таблице.

5. Содержание и ремонт систем отопления,

водоснабжения, водоотведения

5.1. Организация труда и технология работ.

5.1.2. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддерживанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

5.1.2. Эксплуатационная ответственность за техническое состояние и обслуживание инженерных водопроводных сетей за жилищно-эксплуатационными управлениями установлена в договоре на обслуживание.

5.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров, система отопления ежегодной опрессовкой давления .

К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

5.1.4. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, производятся два раза в год.

5.1.5. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся ежедневно, системы центрального отопления - ежедневно в отопительный период.

5.2. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

-закрытие контура здания (ремонт дверей, окон).

5.2.1. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в периоде опробования;

- промывка системы отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

5.2.2 Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

5.2.3 Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

По текущему ремонту выполняются следующие сантехнические работы:

1) в системе отопления:

- смена кранов двойной регулировки;

- смена пробковых кранов;

- смена вентиля;

- установка кранов для спуска воздуха из системы;

- утепление трубопровода центрального отопления;

- рабочая проверка системы в целом;

- окончательная проверка при сдаче системы;

- проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой;

6. Содержание и ремонт систем электроснабжения

6.1. Техническое обслуживание систем электроснабжения включает работы по контролю работоспособности и исправности оборудования.

Контроль за исправностью электрооборудования осуществляется путем проведения планово-предупредительных осмотров. В ходе проведения осмотров выполняются работы по устранению незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, тамбурах, смена и ремонт выключателей, розеток и патронов, мелкий ремонт электропроводки).

6.1.2. Участок обслуживания системы электроснабжения жилого дома - от вводно-распределительного устройства (включая ВРУ) до электросчетчика в квартире. Если поквартирный электрощиток расположен на лестничной клетке - до первой (вводной) распаечной коробки в квартире.

6.1.3. Осмотры светильников во вспомогательных помещениях проводятся три раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 1 раз в 6 месяцев.

6.1.4. Текущее обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

| № № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повреждение стояка | 1 смена |
| 2. | Отключение стояка по причине перегорания плавкой перегородки в ВРУ | До 2 часов |
| 3. | Отключение расцепительных или пакетных выключателей | До 1 часа |
| 4. | Выгорание расцепительных или пакетных выключателей, их замена | До 2 часов |
| 5. | Отключение квартирных автоматов защиты | До 1 часа |
| 6. | Выгорание автоматов защиты, их замена | Немедленно |
| 7. | Отгорание "0" или фазного провода | До 2 часов |
| 8. | Определение обрыва или короткого замыкания от поэтажного щитка до первой распределительной коробки в квартире | До 3 часов |
| 9. | Замена проводов от поэтажного щитка до первой распределительной коробки в квартире | До 2 смен |
| 10. | Определение и устранение обрыва и короткого замыкания внутридомовой электросети | Немедленно |
| 11. | Устранение неисправности внутридомовой электросети в общедомовых помещениях с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников | До 7 суток |

6.1.5. Текущий ремонт электросистем заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения преждевременного износа, кроме того, устранения мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

Работы по текущему ремонту систем электроснабжения:

- замена неисправных участков электрической сети здания;

- частичная замена проводов и шин;

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки, электропатроны настенные и потолочные);

- замена светильников для ламп накаливания и люминесцентных ламп;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств;

- измерение сопротивления изоляции;

- замена реле времени, реле тока;

- замена рубильника;

- замена магнитных пускателей;

- замена штепсельного разъема.

## Услуги по содержанию многоквартирного дома

Перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома

|  | Наименование услуг (работ) | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание придомовой территории |  |
| 1 | Подметание территории в летний период, уборка мусора с газонов, уборка детских площадок, очистка урн, уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
| 2 | Полив и покос газонов | По мере необходимости |
| 3 | Подметание и сдвижка свежевыпавшего снега | По мере необходимости; в дневное время не позднее 5 часов после начала снегопада |
| 4 | Подметание и сдвижка снега при отсутствии снегопада | По мере необходимости, но не реже одного раза в 3 суток |
| 5 | Ликвидация наледи | По мере необходимости |
| 6 | Сброс снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 7 | Организация озеленения и благоустройства территории | По мере необходимости |
| 8 | Подметание ступенек и площадки при входе в подъезд | 6 раз в неделю |
| 9 | Прочистка приямков | 2 раза в неделю |
|  | Санитарное состояние мест общего пользования |  |
| 1 | Подметание полов выше 2-го этажа и влажная уборка полов 1-го и 2-го этажей лестничных клеток | 5 раз в неделю |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей, перил выше второго этажа | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей, перил нижних двух этажей | 5 раз в неделю |
| 6 | Подметание и влажная протирка пола кабины лифта | 5 раз в неделю |
| 7 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 8 | Мытье окон и подоконников | 2 раза в год |
| 9 | Мытье переходных балконов | 2 раза в год |
| 10 | Подметание переходных балконов | 2 раза в месяц |
| 11 | Влажная протирка отопительных приборов, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
|  | Обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |  |
| 1 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, инженерных систем, пожарной сигнализации и средств тушения с выдачей предложений по устранению недостатков | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, отопления, водоотведения и электротехнических устройствах | При проведении плановых осмотров и по мере необходимости |
| 3 | Проверка и прочистка канализационных и вентиляционных коммуникаций | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 4 | Проведение электротехнических замеров | 1 раз в год |
| 5 | Подготовка инженерных систем и конструктивных элементов здания к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |
| 6 | Организация эксплуатации лифтового оборудования | Постоянно |
| 7 | Снятие показаний приборов учета коммунальных ресурсов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 8 | Обслуживание и поверка приборов учета коммунальных ресурсов и систем автоматизации | Постоянно |
|  | Аварийно-ремонтные услуги |  |
| 1 | Устранение аварий | Устранение причин аварийной ситуации - немедленно |
| 2 | Устранение неисправностей | Система отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения – не более 24 часов; конструктивные элементы здания, освещение мест общего пользования - не более 3 суток; неисправность лифта - 1 сутки |
|  | Вывоз мусора |  |
| 1 | Организация и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | Ежедневно |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |